## Slide 1: Netzwerke und Schaltungen Übungsstunde Woche 7
Name
pnikou@student.ethz.ch
29. Oktober 2026

## Slide 2: Quiz

## Slide 3: Offene Fragen von der ersten Semesterhälfte?

## Slide 4: Theoriebeispiele zu Schlüsselkonzepten

## Slide 5: Stern-Dreieck-Umwandlung
Schlüsselkonzepte
Stern-Dreieck-Umwandlung (Kap. 3.8.2)
Hilft, wenn Serie- und Parallelschaltungen nicht weiterführen. An den Knoten 1, 2, 3 verhalten sich beide Schaltungen gleich.
Dreieck → Stern:
Analog , : Produkt der anliegenden durch Summe aller Dreieckswiderstände.
Stern → Dreieck:
Analog , (im Nenner der gegenüberliegende Sternwiderstand).
Drei gleiche Widerstände:
Schlüsselkonzepte
Stern-Dreieck-Umwandlung (Kap. 3.8.2)
Hilft, wenn Serie- und Parallelschaltungen nicht weiterführen. An den Knoten 1, 2, 3 verhalten sich beide Schaltungen gleich.
Dreieck → Stern:
R1=(R(12)R(31))(R(12)+R(23)+R(31))
Analog R2, R3: Produkt der anliegenden durch Summe aller Dreieckswiderstände.
Stern → Dreieck:
R(12)=R1+R2+(R1R2)(R3)
Analog R(23), R(31) (im Nenner der gegenüberliegende Sternwiderstand).
Drei gleiche Widerstände: RY=(RΔ)(3)

## Slide 6: Beispiel 1 – Stern-Dreieck-Umwandlung
Schlüsselkonzepte
Stern-Dreieck-Umwandlung (Kap. 3.8.2)
Gegeben ist das nebenstehende Netzwerk mit den Klemmen A und B.
Welcher Ansatz sollte zur Berechnung von gewählt werden?
Berechnet den Gesamtwiderstand .
Netzwerk: M. Strohrmann (H.ErT.Z-Online), max-academy.de

## Slide 7: Beispiel 1 – Stern-Dreieck-Umwandlung – Lösung
Schlüsselkonzepte
Stern-Dreieck-Umwandlung (Kap. 3.8.2)
Ansatz: Keine Serie- oder Parallelschaltung (Brückenschaltung). Das Dreieck aus , , (oben) in einen Stern umwandeln.
Sternwiderstände (unten):
, und , in Serie, diese Zweige parallel, in Serie dazu:
Netzwerk: M. Strohrmann (H.ErT.Z-Online), max-academy.de

## Slide 8: Beispiel 1 – Stern-Dreieck-Umwandlung – Lösung (Alternative)
Schlüsselkonzepte
Stern-Dreieck-Umwandlung (Kap. 3.8.2)
Auch , und bilden ein Dreieck, zwischen C, D und B (oben). Umwandlung in einen Stern (unten):
, und , in Serie, diese Zweige parallel, in Serie dazu:
Beide Wege führen auf denselben Widerstand .
Schlüsselkonzepte
Stern-Dreieck-Umwandlung (Kap. 3.8.2)
Auch R3, R4 und R5 bilden ein Dreieck, zwischen C, D und B (oben). Umwandlung in einen Stern (unten):
RB=(R4R5)(R3+R4+R5)
R′C=(R3R4)(R3+R4+R5) R′D=(R3R5)(R3+R4+R5)
R1, R′C und R2, R′D in Serie, diese Zweige parallel, RB in Serie dazu:
R(AB)=((R1+R′C)∥ (R2+R′D))+RB
Beide Wege führen auf denselben Widerstand R(AB).
Netzwerk: M. Strohrmann (H.ErT.Z-Online), max-academy.de

## Slide 9: Übungsaufgabe Moodle

## Slide 10: Moodle Übungsstunde Woche 7 (1/3)
Ersetzt die gegebenen Zusammenschaltungen a) und b) aktiver und passiver Elemente durch eine Ersatzspannungsquelle c) zwischen den Klemmen A und B und bestimmt jeweils
und .
Es gilt dabei: = = 12 Ω, = = 6.0 Ω, = 24 V und = 46 V.

## Slide 11: Moodle Übungsstunde Woche 7 (1/3) – Lösung a)
Leerlaufspannung: An den offenen Klemmen fliesst kein Strom. Spannungsteiler aus und :
Innenwiderstand: Quelle ausschalten (Kurzschluss). Von den Klemmen aus sind und parallel:
Leerlaufspannung: An den offenen Klemmen fliesst kein Strom. Spannungsteiler aus R1 und R3:
U(qers)=(R3)(R1+R3)⋅ U(q1)
U(qers)=(6.0 Ω)(12 Ω+6.0 Ω)⋅ 24 V=8.0 V
Innenwiderstand: Quelle ausschalten (Kurzschluss). Von den Klemmen aus sind R1 und R3 parallel:
R(ers)=R1∥ R3=(R1R3)(R1+R3)
R(ers)=(12 Ω⋅ 6.0 Ω)(12 Ω+6.0 Ω)=4.0 Ω
Ersetzt die gegebenen Zusammenschaltungen a) und b) aktiver und passiver Elemente durch eine Ersatzspannungsquelle c) zwischen den Klemmen A und B und bestimmt jeweils
und .
Es gilt dabei: = = 12 Ω, = = 6.0 Ω, = 24 V und = 46 V.

## Slide 12: Moodle Übungsstunde Woche 7 (1/3) – Lösung b)
Überlagerungsprinzip: Leerlaufspannung für jede Quelle einzeln berechnen und addieren.
Nur aktiv ( kurzgeschlossen): Spannungsteiler aus und . zeigt entgegen , daher negativ:
Nur aktiv ( kurzgeschlossen): Spannungsteiler aus und :
Innenwiderstand: beide Quellen kurzschliessen:
Drei gleiche Widerstände (12 Ω) parallel ergeben einen Drittel des Werts.
Überlagerungsprinzip: Leerlaufspannung für jede Quelle einzeln berechnen und addieren.
Nur U(q1) aktiv (U(q3) kurzgeschlossen): Spannungsteiler aus R1 und R2∥ (R3+R4). U(q1) zeigt entgegen U(qers), daher negativ:
U(qers1)=−(R2∥ (R3+R4))(R1+(R2∥ (R3+R4)))⋅ U(q1)
Nur U(q3) aktiv (U(q1) kurzgeschlossen): Spannungsteiler aus R3+R4 und R1∥ R2:
U(qers3)=(R1∥ R2)((R3+R4)+(R1∥ R2))⋅ U(q3)
U(qers)=U(qers1)+U(qers3)≈7.3 V
Innenwiderstand: beide Quellen kurzschliessen:
R(ers)=R1∥ R2∥ (R3+R4)=4.0 Ω
Drei gleiche Widerstände (12 Ω) parallel ergeben einen Drittel des Werts.
Ersetzt die gegebenen Zusammenschaltungen a) und b) aktiver und passiver Elemente durch eine Ersatzspannungsquelle c) zwischen den Klemmen A und B und bestimmt jeweils
und .
Es gilt dabei: = = 12 Ω, = = 6.0 Ω, = 24 V und = 46 V.

## Slide 13: Moodle Übungsstunde Woche 7 (2/3)
Drei Gleichspannungsquellen = 7.0 V, = 5.0 V und = 4.0 V mit Innenwiderständen = 3.0 Ω, = 0.25 Ω und = 1.5 Ω sind in Reihe geschaltet. Wie gross ist die Spannung zwischen den Klemmen A und B?
Welchen Wert hat der Innenwiderstand der resultierenden Ersatzspannungsquelle zwischen den Klemmen A und B?
Hinweis: Überlegt, wie das Schaltbild der Ersatzspannungsquelle aussehen könnte.

## Slide 14: Moodle Übungsstunde Woche 7 (2/3) – Lösung
Im Leerlauf fliesst kein Strom: An den Innenwiderständen liegt keine Spannung.
Umlauf von A nach B: Quellenspannungen in Richtung von positiv, entgegen negativ:
Negatives Vorzeichen: Klemme A ist negativ gegenüber Klemme B.
Innenwiderstände in Serie:
Wie sieht die Ersatzspannungsquelle aus?
Quelle mit in Serie mit zwischen A und B.
Im Leerlauf fliesst kein Strom: An den Innenwiderständen liegt keine Spannung.
Umlauf von A nach B: Quellenspannungen in Richtung von U(AB) positiv, entgegen negativ:
U(AB)=U1−U2−U3
U(AB)=7.0 V−5.0 V−4.0 V=−2.0 V
Negatives Vorzeichen: Klemme A ist negativ gegenüber Klemme B.
Innenwiderstände in Serie:
R(iges)=R(i1)+R(i2)+R(i3)
R(iges)=3.0 Ω+0.25 Ω+1.5 Ω≈4.8 Ω
Wie sieht die Ersatzspannungsquelle aus?
Quelle mit U(AB) in Serie mit R(iges) zwischen A und B.
Drei Gleichspannungsquellen = 7.0 V, = 5.0 V und = 4.0 V mit Innenwiderständen = 3.0 Ω, = 0.25 Ω und = 1.5 Ω sind in Reihe geschaltet. Wie gross ist die Spannung zwischen den Klemmen A und B?
Welchen Wert hat der Innenwiderstand der resultierenden Ersatzspannungsquelle zwischen den Klemmen A und B?
Hinweis: Überlegt, wie das Schaltbild der Ersatzspannungsquelle aussehen könnte.

## Slide 15: Moodle Übungsstunde Woche 7 (3/3)
Die obige Schaltung enthält die Widerstände = 55 Ω, = 40 Ω, = 45 Ω, = 50 Ω und = 60 Ω. Bestimmt den Gesamtwiderstand der Anordnung.

## Slide 16: Moodle Übungsstunde Woche 7 (3/3) – Lösung
Gleiche Brückenschaltung wie in Beispiel 1 (Knoten links A, oben C, unten D). Dreieck , , in Stern umwandeln:
Gesamtwiderstand:
Mit ungerundeten Zwischenergebnissen weiterrechnen!
Gleiche Brückenschaltung wie in Beispiel 1 (Knoten links A, oben C, unten D). Dreieck R1, R2, R3 in Stern umwandeln:
RA=(R1R2)(R1+R2+R3)=(55 Ω⋅ 40 Ω)(140 Ω)≈15.71 Ω
RC=(R1R3)(R1+R2+R3)=(55 Ω⋅ 45 Ω)(140 Ω)≈17.68 Ω
RD=(R2R3)(R1+R2+R3)=(40 Ω⋅ 45 Ω)(140 Ω)≈12.86 Ω
Gesamtwiderstand:
R(ges)=RA+((RC+R4)∥ (RD+R5))
R(ges)≈15.71 Ω+(67.68 Ω∥ 72.86 Ω)
R(ges)≈15.71 Ω+35.09 Ω≈51 Ω
Mit ungerundeten Zwischenergebnissen weiterrechnen!
Die obige Schaltung enthält die Widerstände = 55 Ω, = 40 Ω, = 45 Ω, = 50 Ω und = 60 Ω. Bestimmt den Gesamtwiderstand der Anordnung.