## Slide 1: Netzwerke und Schaltungen Übungsstunde Woche 3
Name
pnikou@student.ethz.ch
1. Oktober 2026

## Slide 2: Offene Fragen von letzter Woche?

## Slide 3: Theoriebeispiele zu Schlüsselkonzepten

## Slide 4: Beispiel 1 – Die dielektrische Polarisation – Einführung
Schlüsselkonzepte
Die dielektrische Polarisation
Material ist zuerst unpolarisiert
Platten werden geladen. Diese Ladung erzeugt eine elektrische Flussdichte, aus welcher sich ein elektrisches Feld ergibt.
Dieses elektrische Feld führt zur Ausrichtung der Dipole. Das Material wird dielektrisch polarisiert.
Da die Flussdichte von der Ladung über das Gaussche Gesetz gegeben ist, bleibt diese gleich.
Die Polarisation schwächt das resultierende elektrische Feld ab.
D = P + ε0E
unpolarisiert
polarisiert
ε0: Elektrische Feldkonstante / Vakuumpermittivität
εr: Dielektrizitätszahl
ε=ε0εr: Dielektrizitätskonstante
P = (ε - ε0) E
Notes: Ausnahmsweise gibt es eine Einführung. Der Sinn dahinter ist, die Studierenden bewusst auf die falsche Fährte zu locken bei Beispiel 1. Dort ist nämlich die Spannung und somit das elektrische Feld vorgegeben, und die Ladungen und das D-Feld stellen sich so ein, dass E = U/d erfüllt ist. Die Studierenden sollen durch diese Fehlüberlegung und eure anschliessende Erklärung direkt lernen, dass je nach Aufgabenstellung (Ladungen gegeben), es zielführend ist, das D-Feld zuerst, aber manchmal (wenn Spannung gegeben), besser erst das E-Feld berechnet werden sollte.

## Slide 5: Beispiel 1 – Die dielektrische Polarisation
Schlüsselkonzepte
Die dielektrische Polarisation
Gegeben sind zwei parallele Platten mit Abstand d und Fläche A. Dazwischen befindet sich ein Vakuum. Es wird eine Spannung U zwischen den Platten angelegt. Dadurch bilden sich ein D-Feld und ein E-Feld aus.
Die Spannungsquelle bleibt angeschlossen. Wie verändert sich das E-Feld, wenn ein Dielektrikum mit Dielektrizitätszahl zwischen die Platten geschoben wird?
E-Feld wird grösser
E-Feld wird kleiner
E-Feld bleibt gleich

## Slide 6: Beispiel 1 – Die dielektrische Polarisation – Lösung
Schlüsselkonzepte
Die dielektrische Polarisation
Wie verändert sich das E-Feld, wenn ein Dielektrikum mit Dielektrizitätszahl zwischen die Platten geschoben wird?
E-Feld wird grösser
E-Feld wird kleiner
E-Feld bleibt gleich
Das E-Feld ist durch die Spannungsquelle vorgegeben: .
Was ändert sich stattdessen?

## Slide 7: Beispiel 1 – Die dielektrische Polarisation – Lösung Fortsetzung
Schlüsselkonzepte
Die dielektrische Polarisation
Das E-Feld ist durch die Spannungsquelle vorgegeben: .
Was ändert sich stattdessen?
Das D-Feld und die Ladungsdichte auf den Platten nehmen zu.
Merke:
Spannung gegeben → E-Feld gegeben
Ladung gegeben → D-Feld gegeben

## Slide 8: Beispiel 1b – Die dielektrische Polarisation berechnen
Schlüsselkonzepte
Die dielektrische Polarisation
Gegeben: Abstand d, Fläche A, Spannung U:
Berechnet die D- und E-Felder und die Polarisation in beiden Dielektrika

## Slide 9: Beispiel 1b – Die dielektrische Polarisation berechnen – Lösung
Schlüsselkonzepte
Die dielektrische Polarisation
Gegeben: Abstand d, Fläche A, Spannung U:
Berechnet die D- und E-Felder und die Polarisation in beiden Dielektrika

## Slide 10: Beispiel 2 – Sprungstellen der Dielektrizitätskonstanten
An zwei unterschiedliche Plattenkondensatoren wird dieselbe Spannung angelegt. Zeichnet qualitativ:
Die Ladungsdichten auf den Platten und das D-Feld in den Dielektrika
Die E-Felder in den Dielektrika
Schlüsselkonzepte
Sprungstellen der Dielektrizitätskonstanten

## Slide 11: Beispiel 2 – Sprungstellen der Dielektrizitätskonstanten – Lösung 1
Schlüsselkonzepte
Sprungstellen der Dielektrizitätskonstanten
Serielle Dielektrika
Die Normalkomponente des D-Feldes bleibt an Sprungstellen gleich
  (ausser bei Flächenladungsdichte, dann gilt )
Die Flächenladungsdichte auf den Platten ist homogen
Das E-Feld im «dichteren» Medium ist abgeschwächt (

## Slide 12: Beispiel 2 – Sprungstellen der Dielektrizitätskonstanten – Lösung 2
Schlüsselkonzepte
Sprungstellen der Dielektrizitätskonstanten
Parallele Dielektrika
Das E-Feld ist durch die Spannung vorgegeben ()
Tangentiales E-Feld an Sprungstelle bleibt gleich
Im «dichteren» Medium ist die Flussdichte höher ()
Die Platten des «dichteren» Mediums haben eine höhere Ladungsdichte

## Slide 13: Beispiel 3 – Kapazität und Kondensatornetzwerke
Schlüsselkonzepte
Die Kapazität und einfache Kondensatornetzwerke
Gegeben: Abstand d, Flächen A1/A2, Spannung U:
Berechnet:
E1 und E2
D1 und D2
C1 und C2
Zeichnet das Kondensatornetzwerk und berechnet die Gesamtkapazität zwischen den Platten

## Slide 14: Beispiel 3 – Kapazität und Kondensatornetzwerke – Lösung
Schlüsselkonzepte
Die Kapazität und einfache Kondensatornetzwerke
Gegeben: Abstand d, Flächen A1/A2, Spannung U:
(Albach 1.75)
    (da D-Feld parallel zu vektoriellem Flächenelement und homogen)
    (da E-Feld parallel zu Weg und homogen)
(parallel geschaltete Kondensatoren)

## Slide 15: Beispiel 3b – Kapazität und Kondensatornetzwerke
Schlüsselkonzepte
Die Kapazität und einfache Kondensatornetzwerke
Gegeben: C1 und C2,
Zeichnet das Kondensatornetzwerk und berechnet die Gesamtkapazität zwischen den Platten

## Slide 16: Beispiel 3b – Kapazität und Kondensatornetzwerke – Lösung
Schlüsselkonzepte
Die Kapazität und einfache Kondensatornetzwerke
Gegeben: C1 und C2,
Zeichnet das Kondensatornetzwerk und berechnet die Gesamtkapazität zwischen den Platten
(in Serie geschaltete Kondensatoren)

## Slide 17: Beispiel 4 – Energieinhalt des elektrischen Feldes
Schlüsselkonzepte
Energieinhalt des elektrischen Feldes
Gegeben: Abstand d, Flächen A1/A2, Spannung U:
Berechnet die Energiedichte und die Energie in den einzelnen Dielektrika:

## Slide 18: Beispiel 4 – Energieinhalt des elektrischen Feldes – Lösung
Schlüsselkonzepte
Energieinhalt des elektrischen Feldes
Gegeben: Abstand d, Flächen A1/A2, Spannung U:
Berechnet die Energiedichte und die Energie in den einzelnen Dielektrika:
Fällt euch etwas auf an der Lösung?
Die Kapazität kann auch aus der Energie berechnet werden!

## Slide 19: Übungsaufgabe Moodle

## Slide 20: Moodle Übungsstunde Woche 3 – Frage 1

## Slide 21: Moodle Übungsstunde Woche 3 – Frage 2