## Slide 1: Netzwerke und Schaltungen Übungsstunde Woche 4
Name
pnikou@student.ethz.ch
8. Oktober 2026

## Slide 2: Offene Fragen von letzter Woche?

## Slide 3: Beispielformelsammlung jetzt verfügbar auf moodle
Erlaubte Hilfsmittel an Prüfung:
Buch Albach "Elektrotechnik"
Wörterbücher
einfacher Taschenrechner erlaubt
Formelsammlung (max. 2 Seiten A4 = 1 Blatt), - KEINE Notizen zu Übungen und alten Klausuren auf den Hilfmitteln.

## Slide 4: Theoriebeispiele zu Schlüsselkonzepten

## Slide 5: Beispiel 1.1 – Stromdichteverteilung
Schlüsselkonzepte
Der elektrische Strom (Kap. 2.1)
Berechnet die Stromdichte
Ein Blitzableiter ist in Form eines halbkugelförmigen Erders in den Boden eingelassen worden.

## Slide 6: Beispiel 1.1 – Stromdichteverteilung – Lösung
Schlüsselkonzepte
Der elektrische Strom (Kap. 2.1)
Berechnet die Stromdichte
Ansatz: Der Strom fliesst senkrecht zur Fläche und die Stromdichte ist homogen über die Fläche verteilt.
Ein Blitzableiter ist in Form eines halbkugelförmigen Erders in den Boden eingelassen worden.

## Slide 7: Beispiel 1.2 – Das Ohm’sche Gesetz
Schlüsselkonzepte
Das Ohm‘sche Gesetz (Kap. 2.6)
(Differenzielle Form: Zusammenhang der differenziellen Grössen Spannung pro Länge und Strom pro Fläche)
Wie gross ist das elektrische Feld …
… innerhalb des Blitzableiters?
… im Erdreich?
Ein Blitzableiter ist in Form eines halbkugelförmigen Erders in den Boden eingelassen worden.

## Slide 8: Beispiel 1.2 – Das Ohm’sche Gesetz – Lösung
Schlüsselkonzepte
Das Ohm‘sche Gesetz (Kap. 2.6)
(Differenzielle Form)
Wie gross ist das elektrische Feld …
… innerhalb des Blitzableiters?
… im Erdreich?
Ein Blitzableiter ist in Form eines halbkugelförmigen Erders in den Boden eingelassen worden.

## Slide 9: Beispiel 1.3 – Das Ohm’sche Gesetz
Schlüsselkonzepte
Das Ohm‘sche Gesetz (Kap. 2.6)
(Integrale Form: Zusammenhang der integralen Grössen E-Feld integriert über Länge (Spannung) und Stromdichte integriert über Fläche (Strom))
Wie gross ist die Spannung vom Blitzableiter bis zur Person?
Wie gross ist der zugehörige Widerstand?
Ein Blitzableiter ist in Form eines halbkugelförmigen Erders in den Boden eingelassen worden.

## Slide 10: Beispiel 1.3 – Das Ohm’sche Gesetz – Lösung
Schlüsselkonzepte
Das Ohm‘sche Gesetz (Kap. 2.6)
(Integrale Form: Zusammenhang der integralen Grössen E-Feld integriert über Länge (Spannung) und Stromdichte integriert über Fläche (Strom))
Wie gross ist die Spannung vom Blitzableiter bis zur Person?
Wie gross ist der zugehörige Widerstand?
Ein Blitzableiter ist in Form eines halbkugelförmigen Erders in den Boden eingelassen worden.

## Slide 11: Beispiel 2.1 – Spezifische Leitfähigkeit
Schlüsselkonzepte
Spezifische Leitfähigkeit (inkl. Temperaturabhängigkeit)
Ein dünner Kupferleiter (l = 0.10 m lang, w = 10 mm breit und t = 0.10 mm hoch) wird von 20°C auf 120°C erwärmt. Berechnet:
Den Widerstand des Leiters bei 20°C
Den Widerstand des Leiters bei 120°C
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Microstrip_scheme.svg

## Slide 12: Beispiel 2.1 – Spezifische Leitfähigkeit – Lösung
Schlüsselkonzepte
Spezifische Leitfähigkeit (inkl. Temperaturabhängigkeit)
Ein dünner Kupferleiter (l = 0.10 m lang, w = 10 mm breit und t = 0.10 mm hoch) wird von 20°C auf 120°C erwärmt. Berechnet:
Den Widerstand des Leiters bei 20°C
Den Widerstand des Leiters bei 120°C
Auf zwei signifikante Stellen runden (siehe moodle -> Informationen -> Infoblatt Signifikante Stellen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Microstrip_scheme.svg

## Slide 13: Beispiel 2.2 – Energie und Leistung
Schlüsselkonzepte
Energie und Leistung (Kap. 2.9)
Über die 20°C warme Leiterbahn wird aus Versehen eine Spannungsquelle mit 5.0 V kurzgeschlossen. Die Leiterbahn erwärmt sich. Berechnet:
Die maximale elektrische Leistung in der Leiterbahn
  Zwischenfrage: Welcher Widerstandswert wird in der Rechnung benutzt?
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Microstrip_scheme.svg
l = 0.10 m lang, w = 10 mm breit und t = 0.10 mm hoch

## Slide 14: Beispiel 2.2 – Energie und Leistung – Lösung
Schlüsselkonzepte
Energie und Leistung (Kap. 2.9)
Über die 20°C warme Leiterbahn wird aus Versehen eine Spannungsquelle mit 5.0 V kurzgeschlossen. Die Leiterbahn erwärmt sich. Berechnet:
Die maximale elektrische Leistung in der Leiterbahn
  Zwischenfrage: Welcher Widerstandswert wird in der Rechnung benutzt?
mit
Der Term wird maximal, wenn der Widerstand klein ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Microstrip_scheme.svg
l = 0.10 m lang, w = 10 mm breit und t = 0.10 mm hoch
Ungerundetes Zwischenergebnis einsetzen!

## Slide 15: Beispiel 2.3 – Energie und Leistung
Schlüsselkonzepte
Energie und Leistung (Kap. 2.9)
Wie lange dauert es, bis die Leiterbahn sich auf 120°C erwärmt hat? Annahme: Leistung ist immer maximal. Die benötigte Energie für die Erwärmung ist 36 J.
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Microstrip_scheme.svg
l = 0.10 m lang, w = 10 mm breit und t = 0.10 mm hoch

## Slide 16: Beispiel 2.3 – Energie und Leistung – Lösung
Schlüsselkonzepte
Energie und Leistung (Kap. 2.9)
Wie lange dauert es, bis die Leiterbahn sich auf 120°C erwärmt hat? Annahme: Leistung ist immer maximal. Die benötigte Energie für die Erwärmung ist 36 J.
Energie wird extrem schnell freigesetzt, wie im Drahtverdampfungsexperiment
(Aber, normale 5 V Spannungsquellen haben viel geringere Stromlimite. Häufiger wird ein höherohmiges Bauteil beschädigt, nicht die Leiterbahn.)
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Microstrip_scheme.svg
l = 0.10 m lang, w = 10 mm breit und t = 0.10 mm hoch

## Slide 17: Beispiel 3.1 – Materialsprungstellen der Leitfähigkeit
Lernziel
Das Verhalten der Stromdichte an Materialsprungstellen mit unterschiedlichen Leitfähigkeiten zu bestimmen.
Gegeben sei die Leitfähigkeit , der Betrag der Stromdichte , sowie die Winkel und
Berechne die Normal und Tangentialkomponente von
Berechne die Leitfähigkeit
Berechne Normal und Tangentialkomponente von

## Slide 18: Beispiel 3.1 – Materialsprungstellen der Leitfähigkeit – Lösung
Lernziel
Das Verhalten der Stromdichte an Materialsprungstellen mit unterschiedlichen Leitfähigkeiten zu bestimmen.
Gegeben sei die Leitfähigkeit , der Betrag der Stromdichte , sowie die Winkel und
Berechne die Normal und Tangentialkomponente von
Berechne die Leitfähigkeit
Berechne Normal und Tangentialkomponente von

## Slide 19: Beispiel 3.2 – Materialsprungstellen der Leitfähigkeit
Lernziel
Das Verhalten der Stromdichte an Materialsprungstellen mit unterschiedlichen Leitfähigkeiten zu bestimmen.
Sei nun und .
Was kann man über und aussagen?

## Slide 20: Beispiel 3.2 – Materialsprungstellen der Leitfähigkeit – Lösung
Lernziel
Das Verhalten der Stromdichte an Materialsprungstellen mit unterschiedlichen Leitfähigkeiten zu bestimmen.
Sei nun und .
Was kann man über und aussagen?
, da in einem nicht leitfähigen Material kein Strom fliessen kann.
da die Normalkomponente stetig ist.
D.h. fliesst in Material 2 ein Strom, so fliesst er tangential zur Oberfläche.

## Slide 21: Übungsaufgabe Moodle

## Slide 22: Moodle Übungsstunde Woche 4